Општинска управа општине Мало Црниће

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За

Подношење понуда за јавну набавку велике вредности

ПАРТИЈА 	бр. 1

„САНАЦИЈИ ПОЗОРИШНЕ САЛЕ“

Ознака из општег речника набавки:

45450000- остали завршни грађевински радови

Укупан број страна: 46

Мало Црниће,  јун  2018. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-145/2018-1 од 30.05.2018. године и Решења о образовању Комисије  за јавну набавку бр. 404-145/2018-2 од 30.05.2018. године, Комисија за јавну набавку припремила је и доставља

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

За

Јавну набавку у отвореном поступку

ЈН бр. 10/2018

"Јавна набавка радова обликована по партијама“

ПАРТИЈА   бр. 1

„САНАЦИЈА ПОЗОРИШНЕ САЛЕ“

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Спецификација услуга | 3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11 |
| VI | Обрасци (1-10) | 20 |

Конкурсна документација саджи укупно  46  стране

I  Општи подаци о јавној набавци

- НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Мало Црниће,

Ул. Маршала Тита бр. 80, 12 311 Мало Црниће

Интернет адреса: www.opstinamalocrnice.rs

Шифра делатности број: 8411

Матични број: 07345534

ПИБ: 101336839

- ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке број 10/18 је Партија бр. 1 „Санација позоришне сале“ у  Малом Црнићу.

- ТИП НАБАВКЕ: Јавна набавка по партијама.

- ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ закључења уговора о јавној набавци.

- ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Милица Митић, Референт за јавне набавке   E-mail: milicadirekcija@gmail.com, телефон: 012/280-016, радним даном наручиоца  од 7,30 до 15,00 часова.

II   Подаци о предмету јавне набавке

- Опис предмета набвке, нази и ознака из општег речника набавке: ЈН бр. 10/2018 „Јавна набавка радова обликована по партијама“

- Ознака из општег речника набавке:45450000-Остали завршни грађевински радови

- Опис партије: Партија бр. 1  „Санација позоришне сале“

III Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет количина и опис радова који су предмет набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења и место извршења радова

Предмет набавке: Радови на санацији позоришне сале у Малом Црнићу се врше на основу пројекта урађеног од стране предузећа Пројектни биро „Woodline atelje“ Пожаревац   израђеног јула 2017. године.

Постојећу салу за позоришне представе адаптирати тј. санирати зидове и плафоне који су као завршна обрада обрађени ламперијом. То исто важи и за плафон где се одређена поља налазе између бетонских носача.

Сала је димензије 16x9,8m и са ових горе наведених површина треба уклонити ламперију са својом подконструкцијом и као шут одвести ван објекта. Пре тога уконити седишта и намонтирати просторну фасадну скелу висине до 3m пошто је просечна висина просторије око 4,5m.  Све грађевинске радове  урадити према пројекту.

После уклањања ламперије потребно је урадити електроинсталационе радове.

Објекат позоришне сале у згради оптине Мало Црниће је прикључен на електроенергетску мрежу електричним каблом који је постављен из постојећег мерно разводног ормана МRO у згради општине, тако да је предвиђена израда новог прикључка објекта позоришне сале са уградњом два нова напојна кабла из ормана МRO, за напајање новог ормана опште намене RO и постојећег ормана КО  до  RO1 тиристорског регулатора. Пројектом се предвиђа потпуна демонтажа постојеће табле опште намене са уградњом новог ормана означеног са RO, на новој позицији, као и измештање опреме ормана RO1 и командно напојног ормана КО за уређај тиристорског регулатора рефлекторске расвете.

Прројектом је предвиђено и  постављање и уградња новог полиестерског ормана, све електро радове урадити према пројекту.

Пројектом је предвиђена израда пројекта инсталације аутоматске дојаве пожара у објекту БИОСКОПСКА И ПОЗОРИШНА САЛА у склопу Општине Мало Црниће.

У скалду са пројектом уградити савремени систем за аутоматску дојаву пожара. Систем треба да обухвати противпожарну централу, аутоматске и ручне јављаче пожара, алармне сирене и инсталације.

Централа треба поред главног напајања (220V, 50Hz) да има и резервно напајање потребног капацитета као и могућност аутоматског јављања ватрогасној јединици.

Све радове урадити у складу са пројектом.

На сада „чисте зидове“ и плафон поставити акустичне Кlaneo сувомонтажне зидне облоге типа Кnauf W623 Klaneo. На плафон ставити као спуштени тип D127 са подконструкцијoм Кnauf CD 60/27 и UD 28/27 (по препоруци пројектанта)

Све грађевинске радове урадити у складу са пројектом.

За све време трајања радова Наручилац ће обезбедити стални стручни надзор, односно именовати надзорни орган који се стара о поштовању квалитета и квантитета извршених радова.

Уколико постоји нека неусаглашеност Извођач је дужан да на време тражи  решење од Наручиоца радова а преко Надзорног органа.

За сваку евентуалну измену плана радова мора да постоји писмена сагласност Наручиоца и Надзорног органа. Пре почетка радова Извођач именује одговорног извођача радова са одговарајућом лиценцом за извођење ове врсте радова.

Грађевински дневник и Грађевинска књига ће се водити свакодневно на основу постојећих законксих прописа. Грађевинска књига мора бити оверена од стране Надзроног органа.

Од Понуђача се такође очекује да проучи Конкурсну документацију, укључујући све прилоге, упутства, форме, услове Уговора, спецификације.

Врста и опис радова: Дати су у обрасцу опис радова са структуром цене.

Радови ће се извршавати: По налогу Наручиоца у периоду од дана склапања уговора  до уговореног рока  из закљученог уговора.

Наручилац радова овом конкурсном документацијом посебно истиче да је Извођач радова у обавези да изведе све вишкове радова, непредвиђене радове, као и накнадне радове по захтеву наручиоца, а за којим се у поступку извођења предметних радова наметне као сагледана нужна потреба, како се не би изгубио смисао техничке целине објеката у изградњи, а посебно функционални и безбедоносни смисао ових објеката нашта се у поступку градње подједнако упућују и то како Наручилац тако и Извођач радова.

Сви радови из предњег става биће додатно односно посебно уговорени у складу и на начин како то закон допушта и уређује.

Место извођења радова: Мало Црниће.

Обилазак локације и увид у пројектну документацију: Увид у пројектну документацију и обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Милован Ристић, телефон 012/280-016, Општинска управа општине Мало Црниће, сваког радног дана од 8-14 часова.

IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавнимнабавкама) и упутство како се доказује испуњеност тих услова

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане  овом конкурсном документацијом, чл. 76. Закона, и то:

- Кадровски капацитет:

Понуђач мора да располаже кадровским особљем одговарајућег образованог профила које ће бити одговрно за извршење предмета набавке, односно да има минималан број запослених на неодређено или одређено време или лица запослених на основу привремено повременим пословима  или другом основу који предвиђа Закон о раду (осим уговора о делу) ради формирања минималне радне групе за извршење предметних радова и то:

-1 дипломираног грађевинског инжењера за одговорног извођача радова са најмање једном лиценцом и то: 410 или 411 или 400

-1 дипломираног инжењера електротехнике за одговорног извођача радова са најмање једном лиценцом и то: 450 или 850

- 5 запослена  радника.

Доказ: Прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...) из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено време, а за лица ангажована на привремено повременим пословима понуђач је у обавези да поред наведених образаца

достави и Уговор о привремено повременим пословима или други одговарајући уговор који

регулише Закон о раду (осим уговора о делу), чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке.

За одговорног извођача радова доставља се фотокопија личне лиценце и потврда   Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце на дан отварања понуде.

Понуде понуђача који не приложе тражене доказе биће одбијене.

2)  Технички капацитет:

- Понуђач мора да поседује ручни алат за извођење предметне  јавне набавке као и  сву осталу опрему потребну за успешну реализацију односно извођење предметних радова;

- 1 скелу

- Финансијски капацитет:

Понуђач мора да располаже неопходним финансијским капацитетом што подразумева  да понуђач нема остварен губитак у пословању у претходне 3  обрачунске године (2015., 2016. и 2017.). Доказ: (Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, кји мора да садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 обрачунске године.

Да у претходне 3 године до дана објављивања позива за подношење понуда није био у блокади. Доказ: (Потврда НБС о броју дана неликвидности).

- Пословни  капацитет:

Да  понуђач /члан заједничке понуде  у периоду од претходне 3 године пре објављивања позива  остварио пословни приход по основу изведених радова у висини од минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а који су предмет јавне набавке; Доказ: (Понуђач је дужан да достави Списак  изведених радова  као и Потврду издату и потписану од стране Наручиоца радова које прате списак истих или сличних радова који су предмет јавне набавке.

      - Понуђачи могу да  обиђу терен (локацију) где ће се изводити радови и да се упознају са пројектно-техничком документцијом (што потврђују потписивањем Изјаве):

Понуђачи могу да обиђу локацију где ће се изводити радови сваког радног дана у периоду од 7-15 часова уз претходну најаву Лицу за контакт: (Милован Ристић телефон: 065/6440473 или 012/280-016).

Понуђачи могу да изврше увид у Извођачки пројекат у циљу детаљног упознавања са врстом и обимом радова, у времену од 8-14 часова, сваког радног дана у Општинској управи општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80 (Соба бр. 14).

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и докуметнцијом на основу које ће се радови изводити тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и члана 75. став 2. Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац бр. 5а ове конкурсне документације) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуду подноси гурупа понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац бр. 5 ове конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Доказивање испуњености обавезних  и додатних услова из члана 75и76 ЗЈН

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач мора да доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Правно лице:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре;

-Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе);

Предузетник:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно

-Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисан, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова:

Правна лица:  1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказивање услова да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. Доказивање услова да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве који мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача.

Напомена: У складу са чланом 78. став 5 ЗЈН понуђач који је уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није дужан да приликом достављања понуде доказује испуњеност обавезних услова. У складу са чланом 77. став 4 ЗЈН понуђач који није уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре испуњеност обавезних услова доказује потписивањем изјаве образац бр. 5, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене обавезне услове. У случају да је понуђач доставио наведену изјаву, наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија – а може и од осталих понуђача – затражити копије  захтеваних доказа из конкурсне документације, а може затражити и на увид оригинале или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки које је већ спровео. Уколико понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана не достави тражене доказе његова ће понуда бити ОДБИЈЕНА као НЕПРИХВАТЉИВА.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач мора да доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1) ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност кадровског капацитета је:

а) За све запослене прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...) из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено време, а за лица ангажована на привремено повременим пословима понуђач је у обавези да поред наведених образаца достави и Уговор о привремено повременим пословима или други одговарајући уговор који регулише Закон о раду (осим уговора о делу), чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке.

б) За одговорног извођача радова доставља се фотокопија личне лиценце и потврда   Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце на дан отварања понуде.

2) ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност техничког капацитета је:

Потписан и оверен Образац бр. 5 који је саставни део кункурсне документације.

3) ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност финансијског капацитета је:

(Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, кји мора да садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 обрачунске године.

Да у претходне 3 године до дана објављивања позива за подношење понуда није био у блокади. Доказ: (Потврда НБС о броју дана неликвидности).

4) ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност пословног  капацитета је:

Понуђач је дужан да достави Списак изведених радова као и Потврду издату и потписану од стране Наручиоца радова која прате списак изведених радова где је  понуђач /члан заједничке понуде/  у периоду од претходне 3 године пре објављивања позива  остварио пословни приход по основу изведених радова у висини од минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, на истим или сличним радовима који су предмет јавне набавке.

      - Понуђач доставља доказ о обиласку локације где се изводе радови уколико је обишао локацију.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама, с тим што је у обавези да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни:

- Извод из регистра Агенције  за привредне реигстре и извод из Регистра понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа д стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпусноти оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, Понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, хемијском одловком, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и печатом оверава.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V    Упутство понуђачима како да сачине понуду

Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена:

Понуда мора бити састављена на српском језику.

Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде и попуњавања образаца:

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. Допуштено је електронско попуњавање образаца (на рачунару).

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача, изузев Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона која мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани  од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача или овлашћеног лица члана групе понуђача (изузев Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона, Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и Изјаве о независној понуди које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача).

Обрасци који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није дужан да попуни, као ни да овери и потпише.

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, у затвореној коверти, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).

Обавезна садржина понуде:

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач оставља попуњене, потписане од стрене овлашћеног лица понуђача и оверене печатом и то:

1. Образац бр. 1 - Понуде 2. Образац бр. 2 - Образац предмер и предрачун радова 3. Образац бр. 3 - Модел уговора 4. Образац бр. 4 - Изјава понуђача о испуњавању обавезних и додатних услова чл.75. и 76.ЗЈН 5. Образац бр. 4а -Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана 76. ЗЈН 6.Образац бр. 5 - Изјава о независној понуди 7. Образац бр. 6 - Изајва о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН 8. Образац бр. 7 - Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења 9. Образац бр. 8 - Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде 10.Образац бр. 8а - Образац меничног овлашћења за добро извршење посла 11.Образац бр. 8б - Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року 12.Образац бр. 9 -Изјава о облиласку локације - терена 13.Образацбр.10-Образац трошкова припрме понуде (Уколико понуђач захтева накнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде) - Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (у случају подношења заједничке понуде). Начин подношења понуде: Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: Понуда – НЕ ОТВАРАТИ ЈН бр. 10/2018 Партија бр. 1 „Санација позоришне сале“. Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07,00 -15,00 часова, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80, 12311 Мало Црниће. Крајњи рок за подношење понуда је 04.07.2018. године до 12,00 часова. Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

- Место, време и начин отварања понуда

Отварање  понуда обавиће се јавно дана 04.07.2018. године у 12,30 часова у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80, 12311 Мало Црниће (први спрат – плава сала), уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

- Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија:

Предметна јавна набавка је обликована по партијама али се понуде достављају само за ПАРТИЈУ бр. 1.

- Понуда са варијантама:

Понуда са варијантама није дозвољена.

- Начин измене, допуне и повлачења понуде

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, „Допуна понуде“, “Опозив понуде” или „Измена и допуна понуде“ „НЕ ОТВАРАТИ“  ЈН бр. 10/2018, ПАРТИЈА бр. 1 „Санација позоришне сале“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 07,00 - 15,00 часова, на адресу Наручиоца Општинска управа општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр.  80, 12311 Мало Црниће.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Поручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

У Обрасцу понуде (Образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац бр. 1)) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач  из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије, a који обавезно садржи податке из члана 81. Закона и то податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Саставни део заједничке понуде је споразум.

- Измене и допуне конкурсне документације:

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања и без накнаде те измене или допуне  објавити на Порталу јавних набавки на коме је објављена и конкурсна документација.

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Авансна средства по овој јавној набавци  нису предвиђена.

- Захтеви у погледу квалитета радова и гарантног рока

Гаранција за изведене радове  не може бити краћа од 2 године од дана примопредаје радова.

За материјал који уграђује извођач важи гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

- Захтев у погледу рока извршења радова

Понуђач се обавезује да ће по закључењу уговора са Наручиоцем, радове који су предмет набавке отпочети у року од  1 (једног) дана од тренутка издавања писменог налога Наручиоца.

- Место вршења радова:  Мало Црниће.

- Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде може да буде дужи, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: milicadirekcija@gmail.com  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, при чему може да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 10/2018 „Санација позоришне сале“

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,  КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди. Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења.

ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као средство финансијског обезбеђења Понуђач подноси меницу на начин предвиђен овом конкурсном докумантацијом и то:

1)  Меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде

Сваки Понуђач је дужан да уз понуду достави  бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, која мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“, „без права на приговор“, која се издаје у висини од 10% од висине укупне вредности уговора (без ПДВ-а).

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа овлашћених лица и потврда банке о извршеној регистрацији тражене менице. Рок важења меничног овлашћења је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико Понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије оцењена као најповољнија на захтев Наручиоца а пре доношења одлуке о додели уговора не достави Наручиоцу на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа сходно члану 79. став 1. ЗЈН;

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- уколико Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о предметној јавној набавци;

2)  Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла

Меницу за добро извршење посла изабрани Понуђач поднеће Наручиоцу приликом закључења уговора, печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“,“без права на приговор“, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а),фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора се продужити.

Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

3)  Меница са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року изабрани понуђач мора да преда наручиоцу на дан примопредаје радова по уговору.

Рок важења меничног овлашћења  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање недостатака,односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недосттака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена без ПДВ-а“. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико су и цена и гарантни рок исти, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће  се изабрати понуда понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

- Поверљиви подаци:

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Додатне информације и појашњења:

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, при чему може да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији на E-mail: milicadirekcia@gmail.com  или на телeфон  012/280-016 сваког радног дана 7,30 – 15,00h

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

- Комуникација:

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. ЗЈН и то ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуч није доставио средство финансијског обезбеђења;

4)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права понуђача и то како у погледу рока тако и у начину подношења и остваривања права регулисано је од члана 149. до закључно са чланом 157.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и  68/2015).

Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац  је дужан да обустави поступак јане набавке уколико  нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису  могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

ОБРАЗАЦ  бр. 1

П О Н У Д А

Понуда бр.________ од _______2018. године за ЈН  бр. 10/2018, ПАРТИЈА бр. 1 „Санација позоришне сале“

Tабела 1.

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Телефон (фиксни): |  |
| Мобилни: |  |
| E-mail: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуда се подноси: (Заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В) уписати податке под Б) и В)

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача: |  |
| Адресеа: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити Подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити Подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУА |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2 овог обрасца.

ПАРТИЈА  бр. 1

Табела 3.

| О п и с | Понуђена цена понуђача |
| --- | --- |
|  | Укупна цена без ПДВ-а: | Износ ПДВ-а: | Укупна цена са ПДВ-ом: |
| Санација позоришне слае у Малом Црнићу |  |  |  |
| Словима без ПДВ-а: |  |
| Износ ПДВ (20%): |  |
| Словима са ПДВ-ом: |  |

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од 45 дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда);

Гарантни рок за изведене радове: ____ године (минимум 2 године) од дана примопредаје радова;

Рок извођења радова: ___  календарских дана (не дуже од 30 календарских дана) од дана закључења уговора.

Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица

М.П.

____. ____. 2018. године                                                                 _______________________

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.

ОБРАЗАЦ бр. 2

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСВОМ ЗА ПОПУЊАЊЕ

| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | JM | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Монтажа и демонтажа фасадне скеле за салу димензије 16 x 9,8m x3. P=157 | m2 | 157 |  |  |
| 2. | Уклањање постојеће ламперије са плафона и зидова и одвожење шута ван градилишта. Плафон P=120 Зидови P=205 | m2 | 120 205 |  |  |
| 3. | Непредвиђени радови |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт материјала и израда акустичне сувомонтажне зидне облоге тип Knauf W623 Cleaneo или еквивалент. Зидна облога са једноструком металном подконструкцијом од челичних поцинкованих CD и UD профила. Зид је неносив и непреносив. Висина зида макс. 4,00m видети могућност до 10m проверити са произвођачем (осни размак CW профила 31,25cm). Укупна дебљина зида 100mm/ потконструкција удаљена 5cm од зида. Облога двослојна и то zidni parapet до 1m1 висине =1x Knauf Diamant тврдe гипсанe плочe дебљине 12,5mm и Knauf DF противпожарне гипсане плоче дебљине 12,5mm, зид изнад парапета - траке ширине 60mm у ширини CD профила од 1x Knauf DF противпожарне гипсане плоче дебљине 12,5mm и 1x Knauf Cleaneo акустичне перфориране гипсане плоче тип 8/18Q са црним акустичним филцом, дебљине 12,5mm. Унутар облоге слој минералне камене вуне тип FIT G+ (густине 40kg/m3 дебљиne 5cm) обезбеђен од срозавања. Обрада спојева сa Knauf JettFiller-оm масом за испуну у квалитету Q2. Због спречавања преноса звука испод ободних CD и UD профила нанети Кnauf заптивни кит. Ценом обухваћен сам материјал, алат и рад. Обрачун по m2 готове површине без одбијања отвора. | m2 | 205 |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт материјала и монтажа унутрашњег акустичног монолитног Knauf спуштених плафона D127 на двострукој поцинкованој челичној подконструкцији. Подконструкција од Knauf CD 60/27 и UD 28/27mm профила од поцинкованог челичног лима дебљине d=0,6mm. Осовински размак висилица 100cm, основни размак носећих CD профила 90cm и осовинкси размак монтажних профила мак. 33,35cm. Вешање потконструкције Knauf директним држачима, причвршћени Knauf челичним сидреним ексером за А.B. таваницу. Јденострука облога од Knauf Cleaneo акустичних перфорираних гипсаних плоча тип 8/18Q са црним акустичним филцом дебљине 12,5mm. Причвршћивање Cleaneo плоча виљцима SN 3,5x30. У међупростору преко Cleaneo плоча поставити слој минералне вуне дебљине 30mm тип NATurBoard VentAcusto. Висина спуштања до 12cm по ободу извести „фриз“ од „пуне“ Knauf стандардне грађевинске плоче ширине 10-20cm. Обрада спојева испуњавањем с Knauf JettFiller-оm масом за испуни у квалитету Q2. Због спречавања преноса звука испод ободних CD и UD профила нанети Knauf заптивни кит. Обрачун по m2 готове површине. | m2 | 120 |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт материјала и бојење површине зидова и плафона пуном дисперзивном бојом по жељи инвеститора. Пре бојења обавезно грундирање подлоге с Knauf Specialgrund-om или подлогом према према препоруци произвођача за бољу подлогу гипса. Обрачун по m2 готове површине. НАПОМЕНА: Мере кориговати са грађевинском књигом по налогу надзорног органа придржаваати се упутства произвођача. а | m2 | 325 |  |  |
|  | Укупно радови без ПДВ-а: |  |
|  | ПДВ-е: |  |
|  | Укупно радови са ПДВ-ом: |  |

| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | JM | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | II ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 1. | НАПОЈНИ КАБЛОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Испорука и уградња инсталационих каблова од разводних табли до крајњих потрошача. Инсталација се изводи првенствено на зиду испод малтера, комплет са повезивањем на оба краја и свим неопходним кутијама потребним за рачвање и ношење каблова.Каблови су следећег типа и пресека: | m |  |  |  |
|  | - NHXHX 5x10mm2 – нови прикључак ормана RO и тиристорског ормана | m m | 40 |  |  |
|  | - NHXHX 3x1,5mm2 – расвета (без рефлектора) и напајања PPC централе | m | 310 |  |  |
|  | -NHXHX 5x2,5mm2 – трофазни прикључци | m | 65 |  |  |
|  | -NHXHX 3x2,5mm2 – монофазне прикључнице и вентилатори | m | 330 |  |  |
|  | -NHXHX 3x2,5mm2 – инсталација рефлектора | m | 320 |  |  |
| 2. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Испорука, повезивање и монтажа разводног ормана RO. Разводни орман је типла сл. OS/OSZ 53x80 произвођача „Rasina“, за монтажу у зид. Направљен је негоривог полиестера. На табли у орману се монтира следећа опрема: |  |  |  |  |
|  | -Главни ручни прекидач – So40A преклопа 0/1 | kom | 1 |  |  |
|  | -Главни заштитни прекидач–FID склопка 63/0,3А са поднапонским окидачем | kom | 1 |  |  |
|  | -аутоматски заштитни прекидач kl. C 20A | kom | 9 |  |  |
|  | - аутоматски заштитни прекидач kl. C 16A | kom | 13 |  |  |
|  | - аутоматски заштитни прекидач kl. C 10A | kom | 9 |  |  |
|  | - аутоматски заштитни прекидач kl. C 6A | kom | 3 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, уграђено, повезано и функционално испитано | kompl | 1 |  |  |
| 2.2 | Демонтажа, измештање и поновна уградња постојећег лименог пролазног ормана за рефлекторске каблове, означен са RO1. Користити постојећу лајсну са VS клемама. Све комплет испоручено, уграђено, повезано и функционално испитано. | kompl | 1 |  |  |
| 2.3 | Демонтажа, изештање и поновна уградња постојећег лименог командрног напојног ормана за тиристорски уређај означен са КО. Орман садржи три типљива EZ осигурача 40А, командну склопку К40А. Све комплет испоручено, уграђено, повезано и функцио- нално испитано | kompl | 1 |  |  |
| 2.4 | Испорука, повезивање и монтажа на зид регулатора броја обртаја вентилатора сл. Типу RVMT произовђача Dynair. | kom | 4 |  |  |
| 3. | ПРИКЉУЧНИЦЕ И СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
| 3.1 | Испорука материјала, уградња и повезивање трофазне утичнице 16А, 400V, 50 Hz са заштитним контактом за уградњу у зид. Обрачун по ком. | kom | 3 |  |  |
| 3.2 | Испорука материјала, уградња и повезивање монофазне утичнице 16А, 230V, 50 Hz са зашатитним контактом за уградњу у зид. Обрачун по ком. | kom | 10 |  |  |
| 3.3 | Испорука материјала, уградња и повезивање монофазне утичнице 16А, 230V, 50 Hz са зашатитним контактом и поклопцем за уградњу у зид. Обрачун по ком. | kom | 15 |  |  |
| 3.4 | Испорука материјала и уградња парапетног развода сл. типу DLP Legrand“, 1 секција , 105x35mm за модуларни програм, за уградњу на зид.Обрачун по m | m | 3 |  |  |
| 3.5 | Испорука материјала и уградња модуларних монофа- зних прикључница 6М (трострука).Обрачун по ком. | kom | 2 |  |  |
| 3.6 | Испорука материјала и уградња модуларних монофа- зних прикључница 2М (једнострука).обрачун по ком. | kom | 1 |  |  |
| 3.7 | Испорука материјала и уградња модуларних трофа- зних прикључница 4М. Обрачун по комаду - зних прикључница 2М (једнострука).обрачун по ком. | kom | 1 |  |  |
| 3.8 | Испорука материјала, уградња и повезивање преки- дача расвете, обични за уградњу у зид. Обрачун по комаду. ком зних прикључница 4М. Обрачун по комаду - | kom | 4 |  |  |
| 3.9 | Испорука материјала, уградња и прекидача расвете, наизменични, за уградњу у зид. Обрачун по комаду. ком зних прикључница 4М. Обрачун по комаду - | kom | 2 |  |  |
| 3.10 | Испорука материјала, уградња и димера LED расвета за уградњу у зид. Обрачун по комаду. | kom | 2 |  |  |
| 3.11 | Испорука, уградња и повезивање плафонске светиљке, надградна LED 18W, 1260lm округла Ф100mm, грло Gx53 Обрачун по комаду. | kom | 43 |  |  |
| 3.12 | Испорука, уградња и повезивање светиљке, зидна надградна , горе-доле LED 2x2,5W, грло GU10. Обрачун по комаду. | kom | 12 |  |  |
| 3.13 | Испорука, уградња и повезивање LED панела 45W надградни, 1198x298mm. Обрачун по комаду. | kom | 3 |  |  |
| 3.14 | Испорука, уградња и повезивање LED рефлектора до 10W зидни, спољни. Обрачун по комаду. | kom | 2 |  |  |
| 3.15 | Испорука, уградња и повезивање обичне плафоњере, по избору, грло Е27. Обрачун по комаду. | kom | 2 |  |  |
| 3.16 | Испорука, уградња и повезивање светиљке паник расвете LED 8W. Обрачун по комаду. | kom | 17 |  |  |
| 4 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Испорука и полагање ребрастог PVC црева Ф16mm у жлебу у зиду испод малтера за инсталацију озвучења и остале „сигналне“ каблове по потреби. | m | 150 |  |  |
| 4.2 | Испорука и уградња PVC разводних кутија 100x100mm у зид за потребе рачвања каблова озвучења и остале инсталације. по потреби. | kom | 8 |  |  |
| 4.3 | Испорука и уградња додатних угаоних зидних конзола за рефлекторе по избору инвеститора. | kom | 4 |  |  |
| 4.4 | Претходна демонтажа постојеће једноредне разводне табле и уклањање старих каблова. | kompl kkompl 1 | 1 |  |  |
| 4.5 | Функционално испитивање и пуштање у рад нове инсталације | kompl kkompl 1 | 1 |  |  |
|  | Укупно радови без ПДВ-а: |  |
|  | ПДВ-е: |  |
|  | Укупно радови са ПДВ-ом: |  |

| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | JM | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | III ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 1. | Сва специфицирана опрема и радови подразумевају: -испоруку опреме и транспорт на ликацију уградње -примопредају инвеститору, учествовање у техничк-ом -пројекат изведеног стања -остале радње и документације у вези техничког пријема објекта |  |  |  |  |
| 1.1 | Стандардно подножје за аутоматски конвенционални јављач пожара, слично типу YBN-R/6 Hochiki, Енглеска. Набавка и испорука. | kom | 8 |  |  |
| 1.2 | Аутоматски конвенционални димно-оптички јављач пожара слично типу SLR-E3N Hochiki, Енглеска или еквивалент. Набавка и испорука. | kom | 8 |  |  |
| 1.3 | Ручни јављач пожара RJP-05, Frenki-Alarm, Ваљево. Набавка и испорука. | kom | 3 |  |  |
| 1.4 | Конвенционални алрмна сирена 10-28Vdc, 110db/1m, 32 тона, Vdc сертификат, сличан типу: Branchee Excel произвођач Vimpex U.K. или еквивалент. Набавка и транспорт. | kom | 2 |  |  |
| 1.5 | Конвенционална централа за детекцију пожара са 4 противпожарне зоне. Модул проширења са 8 програмибилних надзираних улазно/излазних терминала и надзираним излазом за сигнализаторе аларма. max. 32 класична двожична противпожарна детектора по зони могућност повезивања класичних и пропорционалних детектора за дојаву гаса програмабилни алармни нивои дан/ноћ мод. програмабилне временске заддршке свака зона поседује свој излаз за прослеђивање аларма (програ-мабилни излаз), чиме се омогућава селективан приступ гашењу пожара 2 надзирана излаза за сигнализаторе аларма и тел. Комуникатора 2 релејна излаза, аларм и грешка 2 излаза за напајање споља- шњих уређаја; 24V (стално) и 24V (ресетабилно) програмабилни излази (open colector) могућност повезивања једног модула за управљање гашењем | kpl | 1 |  |  |
|  | SLF-EXTINGUISHER са кључем се омогућава приступ управљачким тастерима централе. Програмирање путем управљачког панела централе или рачунаром помоћу софтвера SLF-EXTINGUISHER са кључем се омогућава приступ упављачким тастерима централе. Програмирање путем управљачког панела централе или рачунаром помоћу софтвера SLF-SOFT-FER меморија 100 подледњих догађаја са датумом и временом RS485 BUS (за повезивање паралелних тастатура до 4kom + до 2 kom напајачких станица S-SPS24040 или S-SPS24140). Слична типу SLF420LCD, INIM, Италија или еквивалент. Централа треба да поседује EN54 сертификат. Испорука, монтажа и повезивање. |  |  |  |  |
| 1.6 | Претврач напона 24 Vdc/12 Vdc (250mA) – сличан типу: PN24/12 произвођач Frenki-Alarm или еквива-лент. Набавка и транспорт. | kom | 1 |  |  |
| 1.7 | Телефонски дојавни аутомат, 2 говорне поруке дојава на 8 телефонских бројева, 2 улазне зоне сличан типу: P-VOX произвођача Fidra или еквивалент. Набавка и испорука. | kom | 1 |  |  |
| 1.8 | Испорука 2 акубатерије 12V/7,2 Ah смештене у кућишту централе које при испаду мрежног напајања обезбеђују непрекидан рад централе у трајању 72h у нормалном режиму и 30min. у алармном стању типа SP12-7,2 произвођач Sunlight или еквивалентно. Набавка и испорука. | kpl | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА |  |  |  |  |
| 1.9 | Шлицовање зидова за полагање сигналних каблова за повезивање јављача пожара кроз ребрасто црево. | m | 100 |  |  |
| 1.10 | Испорука и полагање HF ребрастог црева Ф16 | m | 100 |  |  |
| 1.11 | Испорука и полагање безхалогеног кабла ЈН(ST)H 2x2x0,8mm2 кроз HF ребрасто црево | m | 100 |  |  |
| 1.12 | Крпљење зидова након шлицовања, глетовање и бојење. Обрачун по m | m | 100 |  |  |
| 1.13 | Испорука и постављање безхалогеног кабла за сирену ЈН(ST)H FE 180/E90 2x2x0,8mm2 помоћу металних негоривих обујмица ОВО Betermann (3kom на 1m) | m | 40 |  |  |
|  | УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |
| 1.14 | Монтажа и повезивање ручних јављача пожара, подножја оптичких, термичких јављача, телефонског аутомата и сирена са ситим монтажним материјалом | kom | 14 |  |  |
| 1.15 | Пуштаање у рад што обухвата: Провера исправности изведене инсталације. Монтажа и повезивање обележених водова са ppc-om. Програмирање централе и функционално испитивање система. Издавање сертификата, алармног плана, болок шеме аутоматске дојаве пожара, контролне књиге, упутство за реаговање у случају аларма као и корисничког упутства за руковање централом. Сачињавање записника о функционалном испитивању и пуштању у рад. | pauš |  |  |  |
| 1.16 | Обука корисника по усељењу и издавање потврде о обучености лица корисника. | pauš |  |  |  |
| 1.17 | Израда пројекта изведеног стања | pauš |  |  |  |
|  | Укупно радови без ПДВ-а: |  |
|  | ПДВ-е: |  |
|  | Укупно радови са ПДВ-ом: |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| --- | --- | --- |
| I | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| II | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| III | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| Свега радови I+II+III без ПДВ-а: |  |
| ПДВ-е: |  |
| Свега радови I+II+III са ПДВ-ом: |  |

____. ____. 2018. године                                                                        Потпис овлашћеног  лица

М.П.

______________________

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати износ јединичне цене без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке,

- у колони 6. уписати укупан износ за сваки тражени предмет јавне набавке,

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,  ПДВ-е и  укупно са ПДВ-ом.

ПААРТИЈА  бр. 1                                                                                             ОБРАЗАЦ  бр. 3

УГОВОР

о

Извођењу радова на санацији позоришне сале

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и

2._____________________________________________________________________________улица___________________________________бр.____Матични број:___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи

1. ____________________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)

О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 10/2018

Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.

УВОДНИ ДЕО:

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за извођење радова на санацији позоришне сале у Малом Црнићу и чија је процењена вредност радова _________________ динара  без ПДВ-а, а након спроводеног поступка јавне набавке радова у отвореном поступку ЈН бр.  10/2018, за Партију бр. 1 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле

С л е д и:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 10/2018 а за Партију бр. 1 „Санација позоришне сале“ у Малом Црнићу у складу са пројектно-техничком документациојм, предмером и предрачуном радова, усвојеном понудом извођача радова број ______ од ________2018. године, одредбама овог уговора и захтевом наручиоца.

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

УГОВОРЕНА   ЦЕНА:

Члан 3.

Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде

-  Радови: _______________  динара без ПДВ-а;

-  ПДВ: _________________ динара;

-  СВЕГА: _______________ динара са ПДВ-ом,

а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

У погледу износа висине овде оређене цене, уговарачи сагласно констатују да ће иста бити коначна само под условом да се сви предвиђени и уговорени радови према предмеру и предрачуну радова и овим уговором изведу у целости и то како у квалитативном тако и у квантитативном облику.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. овог уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на основу испостављених привремених, окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора,  у року од 45 дана од  пријема оверених  привремених,  односно окончане ситуација и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 6.

Извођач се обавезује да уговорене радове  изведе у року од ____  календарских дана, (не дуже од 30 календарских дана) од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то:

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао.

За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења.

У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана.

Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока.

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.

ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу

-Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице.

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.

Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

-Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације.

Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.

Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.

-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом, важећим пропсима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

- да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

- да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.

КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ

Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ

Члан 15.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ године (минимум 2 године) од дана примопредаје радова.

За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.

Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога. Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.

ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.

Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.

Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.

Члан 22.

Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                                                     ЗА  НАРУЧИОЦА РАДОВА

Д и р е к т о р                                                                                      Н  а ч е л н и к ______________________   М.П.                                            М.П.  _______________________

Мирјана Станојевић Јовић

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ОБРАЗАЦ    4 .

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________________,са пословним седиштем у_______________________улица___________________бр.___, испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН, дефинисане конкурсном документацијом за ЈН бр. 10/2018, ПАРТИЈА бр. 1 „Санација позоришне сале“,  и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН;

- Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 тачка 2) ЗЈН;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75 ст. 1 тачка 4) ЗЈН;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде за предметну јавну набавку (чл. 75 ст. 2) ЗЈН;

- Понуђач испуњава додатне услове:

- Кадровски капацитет: Понуђач има тражене лицене и 5 радника;

- Технички капацитет: Понуђач има скелу, одговарајући алат и сву осталу опрему потребну за успешну реализацију јавне набавке:

- Финансијски капацитет:  Понуђач је у претходне 3 године остварио укупан приход од 5.000.000,00 динара.

- Пословни капацитет: Понуђач је доставио списак изведених радова са потврдом.

      - Понуђач је обишао предметну локацију

| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________________ и ПИБ _____________________ /Навести матични број и ПИБ/ | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Потпис овлашћеног  лица

Место и број: __________________                                      M.П.                       _______________________

Датум: _______2018. године

НАПОМЕНА:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

ОБРАЗАЦ    4а .

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као заступник подизвођача  дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ________________________________________________________, са пословним седиштем у_______________________улица___________________бр.___, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН дефинисане конкурсном документацијом за ЈН бр. 10/2018, ПАРТИЈА бр. 1  „Санација позоришне сале“,  и то:

- Подизвођач је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН;

- Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 тачка 2) ЗЈН;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75 ст. 1 тачка 4) ЗЈН;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ((чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде за предметну јавну набавку (чл. 75 ст. 2) ЗЈН;

| Подизвођач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________ и ПИБ ____________________ /Навести матични број и ПИБ/ | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Потпис овлашћеног  лица

Потпис овлашћеног  лица

Место и број: __________________                          M.П.         _______________________

Датум: _______2018. године

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ бр.  5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________

/ назив понуђача/

__________________________

/адреса понуђача /

__________________________

/датум изјаве/

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН  бр. 10/2018 „Санација позоришне сале“, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

М.П. 		        ________________________

(потпис одговорног лица)

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ  бр. 6

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), као заступник понуђача под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_______________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке радова у отвореном поступку, ЈН бр. 10/2018, ПАРТИЈА бр. 1 „Санација позоришне сале“, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		              Понуђач

_______________________                       М.П.                               ____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ бр. 7

________________________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да  ћу у случају да будем изабран као  најповољнији понуђач  за ЈН бр. 10/2018, ПАРТИЈА бр. 1  „Санација позоришне сале„ за потребе наручиоца доставити:

-у тренутку закључења уговора једну бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

-на дан примопредаје радова по уговору, једну бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 30 дана дужим од гарантног рока.

ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

ОБРАЗАЦ бр. 8

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

За озбољност понуде

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ                              МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће, (Поверилац)

СЕДИШТЕ:   Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће“, ул. Маршала Тита 80, као повериоца, да предату меницу може попунити у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН бр. 10/2018, Партија бр. 1  „Санација позоришне сале„ што номинално износи ____________________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80, као Повериоца, да предату меницу може попунити са клаузулом „безусловна“, „без протеста“, роком доспећа по „виђењу“, „наплатива на први позив“.

Овлашћујем банку код које имамо рачуне да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање____________________________(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана од дана отварања понуда.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		              М.П. 	                    Дужник - издавалац менице

овлашћења

____________________________ 			                 ____________________________

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ бр. 8а

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

За добро извршење посла

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ                             МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће“, (Поверилац)

СЕДИШТЕ:   Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр 80

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  а за ЈН бр. 10/2018, Партија бр. 1 „Санација позоришне сале“, што номинално износи ___________________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр.80, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банке код којих имамо рачуне да наплату-плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање____________________________(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извшење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за извођење радова.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		             М.П. 	                    Дужник - издавалац менице

овлашћења

____________________________ 			                 ____________________________

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ бр. 8б

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

За отклањање недостатака у гарантном року

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ                                МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће“, (Поверилац)

СЕДИШТЕ:   Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр 80

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Млао Црниће“, ул. Маршала Тита  80, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  а за ЈН бр. 10/2018, Партија бр. 1 „Изградња спортских терена у насељу Калиште, Кула и Црљенац“, што номинално износи __________________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће“, ул. Маршала Тита  бр. 80, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банке код којих имамо рачуне да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклањање грешака на захтев Наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање грешака односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		              М.П. 		         Дужник - издавалац менице

овлашћења

____________________________ 			                    __________________________

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ бр. 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И О ОБИЛАЖЕЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА

Самостални/водећи понуђач :_____________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо  дана _____________2018. године обишли локацију која је предмет јавне набавке, а по којој се изводе предметни радови, а за ЈН бр. 10/2018, Партија бр. 1 „Санација позоришне сале“, и том приликом  стекли увид у пројектно-техничку документацију и све информације које нас чине обавештеним, а које су неопходне за припрему писмене понуде.

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње а на основу предмера и предрачуна радова, техничког описа и пројектно-техничке документације и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у погледу корекције  цене.

У Малом Црнићу, дана ____. ____. 2018.

За   Наручиоца:                                                                             За  Понуђача:

________________________     М.П.		            М.П. __________________________

Потпис						                           Потпис

Напомена:

Понуђачи могу да обиђу терен – локацију.

Ову изјаву оверавају сви понуђачи или сваки овлашћени члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ бр. 10

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2018. године                                  M.П.                            _______________________

Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.