ОПШТИНСКА  УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ

ул. Бајлонијева бр. 119

12311 Мало Црниће

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За

Подношење понуда за јавну набавку  у отвореном поступку

ЈН бр. 20/2020

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ПЕШАЧКИ МОСТ У НАСЕЉУ БАТУША

Крајњи рок за пријем  понуда:

Дана: 19.06.2020. године  до 12:00 часова

Јавно отварање понуда: дана 19.06.2020. године  у 12:30 часова

Ознака из општег речника набавки:

71242000- израда пројеката и нацрта

МАЛО ЦРНИЋЕ, мај  2020. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-141/2020-1 од 19.05.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-141/2020-2 од 19.05.2020. године,  припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За

ЈН бр. 20/2020

„Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл. | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 8 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 8 |
| VI | Модел уговора | 18 |
| VII | Образац потврде о обиласку локације | 23 |
| VIII | Образац меничног овлашћења | 24 |
| IX | Oбразац изјаве понуђача да је сагласан са условима из конкурсне документације и јавног позива | 25 |
| X | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 26 |

Конкурсна документација саджи укупно  34  стране

I     Општи подаци о јавној набавци

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: Општинска управа општине Мало Црниће

ул. Бајлонијева  бр. 119, 12311 Мало Црниће

Интернет адреса: www.opstinamalocrnice.rs

Шифра делатности број: 8411

Матични број: 07345534

ПИБ: 101336839

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Предметна јавна набавка спроводи се  као јавна набавка услуга у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту: ЗJН) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке бр. 20/2020 су услуге - израда пројектно-техничке документације објекта путне инфраструктуре  - пешачки  мост у насељу Батуша општина Мало Црниће.

ОРН: 71242000 (Израда пројеката и нацрта)

Процењена вредност набавке: 200.000,00 динара без ПДВ-а.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки.

4.  ТИП НАБАВКЕ: Јавна набавка није обликована по партијама.

- ЦИЉ ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- ОСОБА ЗА КОНКТАКТ: Милица Митић службеник за јавне набавке, е-mail: milicadirekcija@gmail.com  тел. 012/280-016, сваког радног дана од (понедељака до петка) у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

II Врста услуге, техничке карактеристике, спецификације, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења,  место извршења и сл.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду пројектно-техничке документације објекта путне инфраструктуре  - пешачки  мост у насељу Батуша општина Мало Црниће

Преко старог корита реке Витовнице на месту срушеног дотрајалог пешачког моста у насељу Батуша потребно је извршити пројектовање новог савременог моста како би се обезбедила преко потребна комуникација са леве и десне обале реке.

Мост се налази на катастарској парцели број 793 и 1140 КО Батуша и завршава се на катастарској парцели број 1143 улица Воза Ћире  (стара пруга).

Стари дотрајали мост је био израђен од челичних носача „U“  профила у подужном правцу „X“ оса као и попречних профила „Y“ оса.

Уређењем и побољшањем протицајног профила старог корита реке Витовнице подужни профил су кратики не могу се монтирати.

Проширење самог корита и померање обалних ослонаца као и фундирање је приликом обиласка терена потребно лоцирати.

Приликом пројектовања објекат ускладити са свим позитивним нормама и прописима за ову врсту објекта.

Распон моста од левообалног до деснообалног ослонца је L=12,00m1.

Опште одредбе:

- пројектну документацију урадити у складу са важећом законском регулативом за израду ове врсте документације;

- пре давања понуде за израду пројектне документације обавезан је обилазак објекта у присуству корисника и представника инвеститора;

- пројекат урадити у 3 примерка у штампаном облику као и један примерак у електронском облику (PDF), а предмер и предрачун радова урадити и предати наручиоцу у Word-u за потребе покретања јавне набавке;

- по завршеној изради пројектне документације обавезује се пројектант да на основу овлашћења наручиоца пројекта кроз систем ЦЕОПА прибави потребне дозволе у целом поступку до укњижбе објекта.

НАПОМЕНА: Ради сачињавања исправне понуде у вези са захтевима из Техничке спецификације сви заинтересовани понуђачи могу да обиђу предметну локацију у договору са Драшком Пајкићем – контакт тел. 012/280-121.

III  Услови за учешће у поступку јавне набавке  (члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама) и упутство како се доказује испуњеност тих услова

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

| Р.бр. | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац бр. 4. конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76 Закона, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
| 1.1. | -Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне 3 обрачунске године (2017., 2018. и 2019.) кумулативно остварио пословни приход у минималном износу од 400.000,00 динара. | - ИЗЈАВА (Образац бр. 4. конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов у погледу финансијског капацитета) |
| 1.2. | -Да у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за подношење понуда нема евидентиране дане блокаде. | Потврда Народне банке Србије да у последњих 6 месеци од дана објављивања позива нема евидентиране дане блокаде. Потврда мора бити издата након објављивања позива. |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | - ИЗЈАВА (Образац бр. 4. конкурсне документације) којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане овом конкурсном документацијом. -Фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете. -Доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа). Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити фотокопију Анекса уговора којим се то дефинише. Наручилац ће прихватити следеће фотокопије уговора ван радног односа: 1.Уговор о привременим и повременим пословима; 2.Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); 3.Уговор о допунском раду. |
|  | -Да располаже са најмање 1 (једним) извршиоцем са следећом лиценцом: 310 или 311, или 312 или 315 или 318 који ће решењем бити ангажован за израду пројектно-техничке документације. 1 ком Напомена: (Инжењери могу бити ангажовани по било ком основу у складу са Законом о раду). |  |

Упутство како се доказује испуњеност услова

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем писмене ИЗЈАВЕ (Образац 4. конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), и  чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин како је дефинисано у табеларном приказу додатних услова.

Понуђачи нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. конкурсне документације) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да се налази у Регистру понуђача, као и да наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија.

Докази које ће наручилац захтевати  пре доношења одлуке о додели уговора су:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

    - Чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен под тачком 1. обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

Старост документа: није дефинисан, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача.

    - Чл. 75. ст. 1 тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен под тачком 2. у обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача.

    - Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен под тачком 3. обавезних услова – Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама   надлежних органа и то:

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (поглавље VI конкурсне документације – Образац бр. 6).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

IV  Критеријуми за доделу уговора

1. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена без ПДВ-а“.

2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача кој је понудио краћи рок израде пројектне документације. Уколико ни након примене горе наведеног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок израде пројектне документације. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

V  Обрасци који чине саставни део понуде

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

7)  Модел уговора (Поглавље VII Конкурсне документације).

(ОБРАЗАЦ  1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од _____________2020. године за ЈН бр. 20/2020 „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Врста правог лица: | 1. микро 4. велико 2. мало 5. физичко лице 3. средње 6. јавно предузеће |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (не већи од 50%) |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (не већи од 50%) |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – „Израда пројекта техничке документације  објекта путне инфраструктуре  - пешачки мост у насељу Батуша“

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| ПДВ-е: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Услов и начин плаћања: | У року од 45 (четрдесет и пет) дана од датума пријема исправне фактуре - рачуна у седиште наручиоца, уз важећа претходно достављена средства финансијског обезбеђења. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. |
| Рок важења понуде: | ________ дана од дана јавног отварања понуда. (минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда). |
| Рок израде пројекта: | ___ календарских дана од дана потписивања уговора (али не дуже од 20 календарских дана). |

5.1. Лице овлашћено за електронску комуникацију:

Име и презиме:______________________________________________________________

Број телефона контакт особе:__________________________________________________

Е-mail адреса:_______________________________________________________________

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет адресе надлежних органа са којих можете преузети недостајуће доказе захтеване конкурсном документацијом:

________________________________________      ________________________________

________________________________________      ________________________________

________________________________________      ________________________________

________________________________________      ________________________________

________________________________________      ________________________________

(адреса сајта са кога се могу преузети документа)		 (бр.образаца или прилога)

Датум 						              Понуђач

М. П.

_____________________________			        _____________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ  2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.бр. | Опис предмета | Цена без ПДВ-а: | ПДВ-е: | Цена са ПДВ-ом: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | -Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

- у свако од одговарајућих поља табеле уписати тражени податак

Место: _______________________

Датум:    ____. ____. 2020. године                                               Потпис овлашћеног  лица

М.П.                   ______________________

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

Употреба печата није обавезна.

(ОБРАЗАЦ  3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама

___________________________________________________________________________

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)и на основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам да понуду за јавну набавку у отвореном поступку, ЈН бр. 20/2020 „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                                                                                 Потпис понуђача

М.П.

________________                                                                      _____________________

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 (две) године. Повреда конкуренције представља негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује овлашћено лице понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Употреба печата није обавезна.

(ОБРАЗАЦ  4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН – ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________________ са пословним седиштем у______________________улица______________________бр.___, у поступку јавне набавке у отвореном поступку,   ЈН бр. 20/2020 „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“, испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН,  односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку  и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 тачка 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)  (чл. 75 ст. 1 тачка 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатни услов финансијског капацитета под тачком 1.1. поглавља IV – у делу ''Додатни услови'' да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне 3 обрачунске године (2017, 2018. и 2019. године) кумулативно, остварио пословни приход у минималном износу од  400.000,00 динара и под тачком 2. да располаже неопходним кадровским капацитетом.

| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________________ и ПИБ _____________________ /Навести матични број и ПИБ/ | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Место : ______________                                               M.П.         Потпис овлашћеног лица

Датум: ______.2020. године                                                           _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и из члана 75. став 2 ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ  5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75  ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као заступник подизвођача  дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ________________________________________________________ са пословним седиштем у_____________________улица_____________________бр.___, за јавну набавку у отвореном поступку, ЈН бр. 20/2020 „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН,  односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку  и то:

- Подизвођач је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН;

- Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 тачка 2) ЗЈН;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

| Подизвођач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________ и ПИБ ____________________ /Навести матични број и ПИБ/ | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Потпис овлашћеног  лица

Место:________________                                       M.П              Потпис овлашћеног  лица

Датум: _______2020. године                                                         _____________________

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ  6)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

_____________________________________

Назив и адреса понуђача ___________________________________

Место:_____________

Датум:_____________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ПОНУЂАЧ

Датум: ___.___.2020. године                                           ____________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена:

Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.

Достављање овог обрасца није обавезно.

Употреба печата није обавезна.

VI    МОДЕЛ УГОВОРА

о

Изради пројектa техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша

Закључен дана: ___.___.2020. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-36640-12 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац услуга)  с једне стране и

2. ________________________________________________________________________, улица ______________________________ бр.____Матични број: ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код „__________________“ банке_кога заступа директор ____________________,  у даљем тексту: (Пружалац услуга), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)

Уводни део

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац услуга на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 14/2015 и 68/2015) и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке услуга у отвореном поступку „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“, ЈН бр. 20/2020 и објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак јавне набаке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Пружалац услуга заведену код наручиоца под бројем ____________ од ___.___.2020. године која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.

-  Да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) донео Одлуку о додели уговора бр. 404- ____ од ___.___.2020. године, којим је уговор о јавној набавци доделио Пружаоцу услуга.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет  овог уговора је пружање услуга по ЈН бр. 20/2020 „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“, у аналогном и дигиталном облику у свему према усвојеној понуди Понуђача бр. __________ од ___.___.2020. године,  која је саставни део овог уговора и спецификацији цена.

Израду пројекта из става 1. овог члана  Пружалац услуга ће реализвоати у складу са прописима и стандарцима који важе и регулишу област која је  предмет овог уговора.

Пружалац услуга је дужан да проучи и да се придржава техничке спецификације и документације за пружање услуга и да ако треба затражи сва разјашњења, објашњења и додатне информације о недовољно јасним детаљима од Наручиоца услуга у писменој форми.

Уговорена цена

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена услуге (садржаним у (Образац 2) Образац структуре цене) која је предмет Уговора износи:

- Услуге: ....................................................________________ динара без ПДВ-а,

- ПДВ-е: .....................................................________________  динара,

- Укупно: ................................................._________________ динара са ПДВ-ом,

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Пружаоцау услуга бр.             _________ од  ___.___.2020. године.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђена је Одлуком о буџету општине Мало Црниће за 2020. годину.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

У погледу плаћања уговарачи су се споразумели да ће наручилац услуга, пружаоцу услуга, исплатити цео износ новчаних средстава од овде уговорене цене из члана 2. овог уговора, а све  након израде и предаје уговорених и израђених пројеката односно пројектно-техничке документације, у складу са овим уговором и понудом пружаоца услуга бр: ________ од ___.___.2020. године, у року од 45 дна од дана када је извршена испорука, квалитативни и квантитативни пријем пројеката и испостављен рачун (чл. 4 ст. 1 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, "Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015), на текући рачун број:  ______________________ који се води код „_________________“ банке.

Рачун - фактура пре достављања на плаћање мора бити претходно регистрован у Централном регистру фактура који води Управа за трезор бр. 06126 и у року од 3 дана достављене Наручиоцу са инструкцијом за плаћање.

У случају да услуге или било који њихов део нису пружене на задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима и стандардима, Наручилац задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављени рачун у ком случају је дужан исплатити неспорни део рачуна.

Рок

Члан 4.

У погледу рока уговарачи су се договорили да ће пружалац услуга предметне пројекте израдити у року од ___ календарских дана (али не дужим од 20) календарских дана од дана закључења уговора.

Финансијско обезбеђење

Члан 5.

Пружалац услуга  се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу:

Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице.

Рок важности ове менице мора бити  најмање 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење свих радова, односно датума истека уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора се продужити.

Наручилац услуга ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза у погледу квалитативног и квантитативног пружања услуга, односно израде пројектно-теничке документације, начина, услова и рока овим уговором предвиђеног.

Уз наведено из предњег става Наручилац овде наглашава да ће се ова меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла обавезно употребити у случају да пружалац услуга престане са вршењем истог, односно престане да врши уговорне обавезе.

Уговорна казна

Члан 6.

Ако Пружалац услуга не испуни уговорне обавезе у року предвиђеном чланом 4. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може једнострано раскинути уговор.

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

Обавезе наручиоца услуга

Члан 7.

Наручилац се обавезује да:

-решењем именује овлашћено лице које ће вршити контролу и примопредају пројектно-техничке документације и дати сагласност на плаћање према фактури одабраног пружаоца услуге;

- да заинтересованим понуђачима омогући увид у локацију вршења услуге;

- да пружаоцу услуга даје потребне информације које се односе на локацију израде пројектнот-техничке документације као и да извршава уредно своје обавезе плаћања за пружене услуге, а на начин и у року који су ближе дефинисани овим уговором а у складу са усвојеном понудом пружаоца услуга.

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 8.

Пружалац услуга се обавезује да послове из члана 1. овог уговора:

- Изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/18), изврши у роковима ближе утврђеним чланом 4. овог Уговора;

- Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решење о главном и  оговорном пројектанту;

- Да Техничку документацију из члана 1. овог Уговора испоручи у:

- три примерака у штампаном облику;

- један примрак у електронском облику;

- Пружалац услуга се обавезује да без претходне писмене сагласности Наручиоца неће током рада ни  након завршетка услуге и Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора,  било у целини било у деловима.

Обавезе отклањања недостатака

Члан 9.

Уколико овлашћено лице Наручилац достави примедбе на пројектно-техничку документацију, иста ће се проследити Пружаоцу услуга како би отклонио уочене недостатке.

Пружалац услуга је дужан да поступи по примедбама, односно уоченим недостацима који се утврде најкасније у року од 3 (три) дана од дана примања примедбе.

Пружалац услуга мора да отклони исте без одлагања. Уколико те недостатке није могуће отклонити Пружалац услуге је у обавези да испостављени документ са недостатком замени новим.

Уколико Пружалац услуге не поступи по захтевима Наручиоца у примереном року, Наручилац  има право да активирањем менице на терет Пружаоца услуге  уклони утврђене недостатке ангажовањем другог Пружаоца услуге.

Обавештавање

Члан 10.

Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.

Разлози за раскид уговора

Члан 11.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора под условом да друга страна и по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писмене опомене не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед чега се сматра овај уговор раскинутим.

Примена важећих прописа

Члан 12.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и  одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Саставни део уговора

Члан 13.

Прилог и састави део овог Уговора је понуда Пружаоца услуга бр. __________ од ___.___.2020. године са спецификацијом цена.

Члан 14.

Уговорне стране су се договориле, да ће све евентуалне спорове и сва спорна питања настала из овог уговора и на други начин у вези са њим, настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе, исти ће се решавати  пред Привредним судом у Пожаревцу.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 15.

Наручилац услуга доставља уговор на потписивање пружаоцу услуга на начин и у роковима прописаним Законом о јавним набавкама, а пружалац услуга је дужан да достави потписан и оверен уговор наручиоцу у року од 5 дана од дана достављања.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предајом Наручиоцу средства финансијског обезбеђења из члана 5. овог уговора  од стране пружаоца услуга.

У случају да Пружалац услуга не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења у предвиђеном року у складу са захтевима из конкурсне документације сматраће се да Уговор није ни закључен.

Број примерака уговора

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 1 (један) примерак уговора задржава Пружалац услуга а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац услуга за своје потребе.

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГА                                                 ЗА  ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Општинска управа

Н а ч е л н и к				                                          Д и р е к т о р

_____________________________                                          ________________________

Мирјана Станојевић Јовић

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци  након што му је уговор додељен, може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.

VII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ДА ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ПОНУЂАЧА  ОБИШАО  ЛОКАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕК.  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач: __________________________________________________________________

(Назив и адреса понуђача)

по најави коју је подено Наручиоцу обишао је  локацију дана ___________2020. године   где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке и који су наведени у конкурсној документацији за ЈН бр. 20/2020 „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“, и том приликом  стекао је увид и све информације које га чине обавештеним, а који су неопходни за припрему писмене понуде.

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима из конкурсне документације и да они сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у погледу корекције цене.

У Малом Црнићу, дана ____. ____. 2020. године

За   Наручиоца:                                                                          За  Понуђача:

____________________________				 __________________________

Потпис						                     Потпис

М.П.

Напомена: Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен и потписан доставља се уз понуду.

Достављање овог обрасца није обавезно.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

VIII   Образац меничног овлашћења

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

За добро извршење посла

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

Издаје:                                МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће, (Поверилац)

Седиште: Мало Црниће, ул. Бајлонијева  бр. 119

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а за ЈН бр. 20/2020 „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“, што номинално износи _____________________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентурални продужетак рока за  извршење посла који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		           М.П. 	                    Дужник - издавалац

овлашћења 						                    менице

____________________________ 			          ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

IX   Образац изјаве

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ САГЛАСАН СА УСЛОВИМА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  И ЈАВНОГ ПОЗИВА

Понуђач ___________________________________________________________ са пословним седиштем у______________________улица______________________бр.___, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да подношењем понуде у потпуности прихвата све услове из конкурсне документације и  јавног позива за подношење понуда за јавну набавку услуга ЈН бр. 20/2020 „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“.

Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из предметног поступка јавне набавке.

Датум:                                                                                       Овлашћено лице понуђача:

____________________                                                            _______________________

име и презиме)

Потипис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача:  Изјаву копирати у довољном броју примерака и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

X    Упутство понуђачима како да сачине понуду

# 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

# Понуда мора да буде састављена на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

# 2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

# Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији за предметне радове. Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, услове уговора и спецификације и укажу на евентуалне уочене недостатке у циљу измене и допуне конкурсне документације.

# Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података који морају бити њихов саставни део:

# Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити. Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање.

# Начин и место подношења понуде:

# Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

# На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

# У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се подносе на адреси: Општинска управа Мало Црнић, ул. Бајлонијева бр. 119, 12311 Мало Црниће, са назнаком „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“ ЈН бр. 20/2020  „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07,00 -15,00 часова.

Крајњи рок за подношење понуда је 19.06.2020. године до 12,00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим.

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 19.06.2020. године у 12,30 часова у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, 12 311 Мало Црниће (други спрат – мала сала), уз присуство овлашћених представника понуђача. Поступак отварања понуда спроводи Комисија за јавну набавку образована решењем Наручиоца.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.  Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда потребно је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би се могла утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о испуњености услова из члана 75. који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача.  У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

Модел Уговора потребно је да потпише овлашћено лице понуђача које наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе Уговора, јер исти представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђечем.

Модел Уговора потребно је да потпише овлашћено лице групе понуђача, а на начин како су то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о заједничком наступу, чиме потврђују да прихватају све елементе Уговора.

Уколико понуђач из оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, исто може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:

- Попуњен и потписан Образац понуде (Образац 1. у конкурсној документацији);

- Попуњен и потписан  Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2. у конкурсној документацији);

- Попуњен и потписан Образац изјаве о независној понуди (Образац 3. у конкурсној документацији);

- Попуњен и потписан Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4. у конкурсној документацији);

- Попуње и потписан Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5. у конкурсној документацији) уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 6. у конкурсној документацији - достављање овог обрасца није обавезно);

- Попуњен и потписан Модел уговора (поглавље VI конкурсне документације);

- Образац потврде да је представник заинтересованог понуђача обишао локације и извршио увид у пројектну документацију (поглавље VII конкурсне документације - достављање овог обрасца није обавезно);

- Образац меничног овлашћења за добро извршење посла (поглавље VIII конкурсне документације-достављање овог образца није обавезно уз понуду. Менично овлашћење сачињено у складу са прописаним обрасцем доставља се приликом закључења уговора);

- Попуњен и потписан Oбразац изјаве понуђача да је сагласан са условима из конкурсне документације и јавног позива (поглавље IX конкурсне документације);

- Споразум о заједничком наступу (споразум подноси само група понуђача уколико наступа заједно).

- Тражене доказе о испуњавању додатних услова (таксативно побројани у табели додатних услова у поглављу IV Конкурсне документације).

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, „Допуна понуде“, “Опозив понуде” или „Измена и допуна понуде“   (НЕ ОТВАРАТИ) ЈН бр. 20/2020  „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 07,00 - 15,00 часова, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева  бр. 119, 12 311 Мало Црниће.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености  услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (поглављe  X ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и  2) ЗЈН, и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (поглављуe X ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ УСЛОВА И НАЧИНА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, МЕСТА ВРШЕЊА УСЛУГА, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

9.1. Захтев у погледу услова и начина плаћања

Плаћање ће бити извршено у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре испостављене за извршене услуге, а на текући рачун понуђача.

Авансна средства по овој јавној набавци  нису предвиђена.

9.2. Захтеви у погледу квалитета пружања услуга и уговорне казне

Уколико Наручилац има примедбе на пројектно-техничку документације, исте ће се проследити Понуђачу како би отклонио уочене недостатке.

Понуђач је дужан да поступи по примедбама, односно уоченим недостацима који се утврде, најкасније у року од 3 (три) дана од дана састављања записника о рекламацији.

Понуђач мора да отклони исте, без одлагања. Уколико те недостатке није могуће отклонити Понуђач је у обавези да испостављени документ са недостатком, замени новим.

Уколико понуђач не поступи по захтевима наручиоца у примереном року, наручилац  има право активирањем менице да на терет понуђача уклони утврђене недостатке ангажовањем другог понуђача.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, поручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.4. Захтев у погледу рока израде пројекта:

Рок израде  пројектно-техничке документације не може бити дужи од 20 (словима: двадесет) календарских дана од дана потписивања уговора.

9.5. Захтеве које треба да испуни Наручилац

Захтеве које наручилац треба да испуни су следећи:

- да решењем именује овлашћено лице које ће вршити контролу и примопредају пројектно-техничке документације и дати сагласност на плаћање према фактури одабраног пружаоца услуге;

- да заинтересованим понуђачима омогући увид у локацију вршења услуге;

- да понуђачу на жиро рачун исплати износ по исправно испостављеној фактури Наручиоцу.

9.6. Захтеви у погледу обавеза пружаоца услуге

Пружалац услуге се обавезује да преда Наручиоцу пројектно-техничку документацију и то у 3 штампана примеркa и 1 у електронској форми (PDF), a предмер и предрачун радова уради у word-u уз пратећи допис, по завршетку комплетног посла.

Пружалац услуге  је дужан да пројектно-техничку документацију уради стручно и савесно по правилима струке за ту врсту посла.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs  Посредством државног органа Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима органа  или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Република Србија, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса  www.mpzzs.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса  www.minrzs.gov.rs

12.  ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као средство финансијског обезбеђења Понуђач подноси меницу на начин предвиђен овом конкурсном докумантацијом и то:

- Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла

Меницу за добро извршење посла изабрани Понуђач поднеће Наручиоцу приликом закључења уговора, печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“ „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за вршење услуга који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за вршење услуга.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора се продужити. Поручилац овде посебно наглашава да ће се ова  меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла обавезно употребити у случају да престане са вршењем истог, односно престане да врши уговорне обавезе.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“ у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима  садржане у понуди које је као такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди и

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума за оцену понуда и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Општинска управа Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, 12311 Мало Црниће, електронске поште на е-маил: milicadirekcija@gmail.com  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

НАПОМЕНА: Питања и додатна појашњења која стигну наручиоцу путем е-maila након 15 часова сматраће се да су пристигла наредног радног дана.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 20/2020 „Израда пројекта техничке документације објекта путне инфраструктуре – пешачки мост у насељу Батуша“ путем поште на адресу наручиоца:  Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, 12311 Мало Црниће  или на е-mail: milicadirekcija@gmail.com

У случају да Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда  измени или допуни конкурсну документацију исту ће без одлагања објавити на Порталу Управе за јавне набавке и на својој интерент страници, а у случају да наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (словима: осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу из претходног става омогући увиду у документацију и коришћење документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити подаке у складу са чаном 14. и 15.  Закона о јавним набавкама.

16.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Понуђач је дужан да, у примереном року који одреди наручилац а не краћим од 5 (словима: пет) дана наручиоцу достави детаљно образложење из претходног става, у супротном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. ЗЈН и то ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

- понуч није доставио средство финансијског обезбеђења;

4)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговорајућа, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива, у складу са Законом о јавним набавкама.

19.  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ

Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року најдуже од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. Закона, донети одлуку о обустави поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова добављачу.

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки.

20. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права понуђача и то како у погледу рока тако и у начину подношења и остваривања права регулисано је од члана 149. до закључно са чланом 157.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и  68/2015).

Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.

21.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, приступиће се закључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 41/2019), употреба печата приликом сачињавања понуде није обавезна.