Република Србија

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

Општинска управа

Број: 404-52/2016

Датум:21.07.2016. године

МАЛО ЦРНИЋЕ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/201), Наручилац – Општинска управа Мало Црниће ул. Маршала Тита 80., врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РЕДНИ БРОЈ ЈН: 7/2016

'' УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“

- Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број: 7/2016 -   '' УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“  у поглављу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ“ – ОБРАЗАЦ 2 Образац структуре цене са упутством како да се попуни мења се у тачки 6/пољски путеви, КО Божевац, подтачка 6.3/Л=430м Б=5,0 м КП 12117 КО Божевац  тако да гласи:

6.3/Л=430м Б=5,0м КП 12117 КО БОЖЕВАЦ

| Ред. Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ј.м. | Количина | Јед.цена Без ПДВ | Износ Без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сечење густог шибља до 50ком/м2 са одлагањем на страну са обе стране пута у ширини од 1,0м (430х2) | м2 | 860 |  |  |
| 2. | Равњање и планирање са давањем попречног пада постојеће трасе пута и планираних проширења грејдером, ваљање вибро ваљком до потребне збијености и планирање вишка материјала на страну (430х5) | м2 | 2150 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и машинска уградња иберлауфа или каменог агрегата (отпуцаног камена) на припремљеној земљаној подлози у слоју просечне дебљине д=15цм. Обрачун по м2 уграђеног материјала у збијеном стању (430х5)х0,15 м3 | м3 | 322,50 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и машинска уградња дробљеног каменог агрегата 0-63мм у слоју просечне дебљине д=10цм. Обрачун о м2 уграђеног каменог агрегата у збијеном стању (430х5)х0,1 | м3 | 215 |  |  |
| 5. | Ископ путног јарка са обе стране пута дужине Л=200м, са одбацивањем ископаног материјала на страну. Обрачун се врши по м3 ископаног материјала са просечним ископом 0,2м3/м дужином јарка (0,2х200)=40 | м3 | 40 |  |  |
| 6. | Израда наставка бетонског цевастог пропуста пречника цеви Ø=800мм. Л=1,0м. У цену улази набавка и уградња цеви и израда улазне и излазне главе цеви од набијеног бетона БМ20 | м | 10 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

У осталим деловима конкурсна документација је неизмењена.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Снежана Милошевић, с.р.